| Код | Описание поломки | Мигают светодиоды поломки | Вероятная причина поломки | Метод устранения поломки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Нет го- ря- щих | Отключено напряжение питания | Светодиоды погашены. | Была прекращена подача электроэнергии. Сгорел предохранитель +24В. | Обеспечить подачу электропитания. Заменить предохранитель. |
| 1 | Разомкнута цепь реле контроля дверей шахты (KL13) не на точной остановке | 1 | Неисправность или плохая регулировка выключателей шахтных дверей, неисправность KL13 | Заменить или отрегулировать выключатели; заменить реле; сообщить диспетчеру о проникновении в шахту |
| 2 | Превышение контрольного времени ожидания включения ВКЗ при закрывании или ВКО при открывании дверей | 2 | Неисправность или плохая регулировка ВКЗ или ВКО. Неисправность дверного привода. | Заменить или отрегулировать выключатель. Устранить неисправность привода дверей. |
| 3 | Замкнутое состояние реле KL13 при открытых дверях кабины (есть ВКО) | 2 и 1 | Неисправность KL13. Неисправность привода дверей. | Заменить KL13. Отрегулировать привод дверей. |
| 4 | Превышение контрольного времени съезда на большой скорости с шунта ДТО > 4c | 4 | Неисправность главного привода или неисправность ДТО. | Проверить цепь главного привода. Проверить ДТО. |
| 5 | Открыта дверь шахты, не соответствующая номеру этажа на плате. (сбой места) | 4 и 1 | Неисправность или плохая регулировка выключателей шахтных дверей; попытка проникновения в шахту | Заменить или отрегулировать выключатели; сообщить диспетчеру о проникновении в шахту |
| 6 | Не замкнуты на землю контакты выключателей охраны шахты при открытых дверях кабины лифта (есть ВКО) | 4 и 2 | Неисправность или плохая регулировка выключателей шахтных дверей. Неисправность ВКО. | Заменить, или отрегулировать выключатель; Отрегулировать ВКО. |
| 7 | Лифт отключен с оборванной цепью безопасности | 4 , 2 и 1 | Лифт отключен по причине обрыва цепи безопасности (KL14). Неисправность KL14 | Проверить состояние цепи безопасности. Заменить KL14 |
| 8 | Превышение допустимого числа (8) реверсов дверей кабины лифта по причине оборванной цепи контроля шахтных дверей. | 8 | Не отрегулированы или неисправны концевые дверей шахты или кабины. Оборвана цепь контроля шахтных дверей. Неисправно реле KL13. | Отрегулировать концевые, заменить неисправный концевой или реле. |
| 9 | Превышение контрольного времени движения на большой скорости > 8c между шунтами точной остановки | 8 и 1 | Неисправность главного привода. Неисправность в цепи главного привода. Неисправность в цепи тормоза. Неисправность тормоза Неисправность ДТО | Устранить неисправность в цепи главного привода. Устранить неисправность в цепи тормоза. Отрегулировать тормозное устройство. Заменить ДТО. |
| 10 | Превышение контрольного времени движения на малой скорости > 16c между шунтами точной остановки | 8 и 2 |  |  |
| 11 | Лифт отключен в режиме «перегрев двигателя» | 8, 2 и 1 | При перегреве двигателя обслуживающий персонал отключил лифт. | Проверить температурный датчик, проверить цепь датчика температуры. |
| 12 | Лифт отключен в режиме «имитация погрузки» | 8 и 4 | В режиме «имитация погрузки» обслуживающий персонал отключил лифт. |  |
| 13 | Лифт отключен с оборванной цепью реверса дверей. | 8, 4 и 1 | Лифт отключен по причине оборванной цепи реверса дверей обслуживающим персоналом. | Проверить состояние кнопки «РЕВЕРС» в кабине, проверить цепь реверса дверей. |
| 14 | В режиме «Нормальная работа» нажата кнопка ВВЕРХ или ВНИЗ поста ревизии на кабине | 8, 4 и 2 | Не исправен пост. | Устранить неисправность поста. |
| 15 | Замкнутое состояние пускателей направления в отсутствии движения. | 8, 4, 2 и1 | Неисправен пускатель направления | Заменить пускатель. |
| 16 | Превышение контрольного времени включения ВКО или ВКЗ >16c | 16 | Неисправность ВКО или ВКЗ. Неисправность привода дверей | Заменить или отрегулировать концевые. Устранить неисправность привода дверей. |
| 17 | Не включился блок контакт подтверждения включения направления (215) | 16 и 1 | Неисправна цепь включения пускателя направления. Неисправен пускатель направления | Проверить, цепь включения пускателя. Заменить пускатель направления.. |
| 18 | По подсчету этажей – этаж верхний, но датчик ДВЭ не сработал. | 16 и 2 | Не исправен или не отрегулирован ДВЭ. Не была произведена коррекция этажности. | Заменить или отрегулировать датчик. Сделать коррекцию этажности согласно п. 2.7. |
| 19 | Не в режиме РЕВИЗИЯ вынут ключ КБР | 16, 2 и 1 | Неисправность поста или переключателя КБР в посте | Заменить или отрегулировать пост. |
| 20 | Срабатывание датчика верхнего этажа (ДВЭ) не на верхнем этаже. | 16 и 4 | Неисправность или плохая регулировка ДВЭ. Не была произведена коррекция этажности. | Заменить или отрегулировать ДВЭ. Произвести коррекцию этажности согласно п. 2.7. |
| 21 | Срабатывание датчика нижнего этажа не на первой остановке. | 16, 4 и 1 | Неисправность или плохая регулировка ДНЭ. Не была произведена коррекция этажности. | Заменить или отрегулировать ДНЭ. Произвести коррекцию этажности согласно п. 2.7. |
| 22 | На нижнем этаже не сработал датчик нижнего этажа (ДНЭ) | 16, 4 и 2 | Неисправен ДНЭ. | Заменить или отрегулировать ДНЭ |
| 23 | Одновременное срабатывание датчиков точной остановки и замедления вверх | 16, 4, 2 и 1 | Неисправность датчика | Заменить неисправный датчик |
| 24 | Одновременное включение ВКО и ВКЗ | 16 и 8 | Неисправность или плохая регулировка выключателя ВКО или ВКЗ | Заменить или отрегулировать выключатель |
| 25 | Одновременное срабатывание датчиков точной остановки и замедления вниз | 16, 8 и 1 | Неисправность датчика | Заменить датчик |
| 26 | Пропущен шунт точной остановки или неверное чередование фаз питающего напряжения | 16, 8 и 2 | Неисправен или не отрегулирован ДТО, шунт на этаже. Направление движения не соответствовало выбранному (нарушена правильность чередования фаз сети) | Заменить или отрегулировать ДТО. Отрегулировать шунт точной остановки. Проверить правильность чередования фаз. |
| 27 | Включение одновременно более одного режима. | 16, 8, 2 и 1 | Неисправность переключателя режима работы. | Проверить переключатель режима работы. |
| 28 | Нажат пускатель открывания дверей при отсутствии команды открывания дверей | 16, 8 и 4 | Неисправность пускателя открывания дверей | Заменить пускатель открывания дверей |
| 29 | Схема контроля микроконтроллера не выключилась. | 16, 8, 4 и 1 | Неисправен аппаратный сторожевой таймер | Заменить плату |
| 30 | Схема контроля микроконтроллера не включилась. | 16, 8, 4 и 2 |  |  |
| 31 | Сбой при считывании датчиков. | 16, 8, 4, 2 и 1 | Дребезг контакта датчика. Неисправность платы. | Замером напряжения определить «дребезжащий» датчик. Заменить плату. |
| 32 | Несанкционированное открытие дверей шахты, один или несколько концевых охраны шахты сработал без команды открывания дверей. | 32 | Неисправность или плохая регулировка выключателей охраны шахтных дверей; попытка проникновения в шахту | Заменить или отрегулировать выключатели; сообщить диспетчеру о проникновении в шахту |
| 33 | Блок контакт пускателя открывания дверей не подтвердил включение открывания дверей (216) | 32 и 1 | Неисправность пускателя открывания дверей, неисправность цепи пускателя. | Заменить пускатель открывания дверей или очистить блок контакты. Проверить цепь пуск-ля |
| 34 | Пропадание сигнала ВКЗ без команды отрывания дверей | 32 и 2 | Неисправность или плохая регулировка выключателя ВКЗ | Заменить или отрегулировать выключатель |
| 35 | Сработал пожарный датчик. | 32, 2 и 1 | Сработала пожарная сигнализация. Неисправность пожарного датчика. | Вызвать пожарных. Проверить пожарный датчик. |
| 36 | Одновременное срабатывание датчиков замедления верха и низа | 32 и 4 | Неисправность датчика. Неисправна цепь датчика. | Заменить датчик. Проверить цепь датчика. |
| 37 | Пропущен датчик замедления вниз | 32, 4 и 1 | Неисправен или не отрегулирован датчик. Не отрегулирован шунт замедления низ на этаже. | Заменить или отрегулировать датчик замедления вниз, проверить регулировку шунта на этаже |
| 38 | Пропущен датчик замедления вверх | 32, 4 и 2 |  |  |
| 39 | При движении кабины лифта включилось реле открывания дверей | 32, 4, 2 и 1 | Неисправность реле. Неисправность платы. | Заменить реле. Заменить плату |
| 40 | Одновременное срабатывание датчиков верхней и нижней остановок | 32 и 8 | Неисправность ДНЭ или ДВЭ. Обрыв в цепи датчика верха или низа. | Заменить ДНЭ или ДВЭ. Устранить обрыв цепи. |
| 41 | Неисправность микросхемы включения реле. | 32, 8 и 1 |  | Заменить плату |
| 42 | Неисправность микросхемы датчиков | 32, 8 и 2 |  | Заменить плату |
| 43 | Неисправность микросхемы кнопок приказа/вызова | 32, 8, 2 и 1 |  | Заменить плату |
| 44 | Неисправность микросхем(ы) подсветки кнопок приказа/вызова | 32, 8 и 4 |  | Заменить плату |
| 45 | Появилась команда открывания или закрывания дверей в движении. | 32, 8, 4 и 1 | Сбой в программе микроконтроллера или неисправность микроконтроллера | Заменить ячейку МЯУ |
| 46 | (для версии 5_13) Лифт отключен без режимов или в МП2 | 32, 8, 4 и 2 | Неисправен переключатель режимов, лифт отключили в режиме МП2 | Заменить переключатель, включить нужный режим работы. |
|  | ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНДИКАЦИЯ |
|  | Перегрев двигателя | Мигает светодиод «КБР» | Перегрев двигателя. Обрыв датчика температуры двигателя. Неисправность платы. | После остывания двигателя лифт вновь будет работать. |
|  | Лифт в режиме «имитации погрузки». | Мигает светодиод «15кГ» | Нажали кнопку Стоп кабины при наличии загрузки. Превышение допустимого числа реверсов дверей кабины лифта (8) по цепи реверса дверей. | Через 1,5 минуты после нажатия, или при нажатии кнопки приказа, или при нажатии кнопки «Реверс дверей», или после освобождения кабины - лифт вернется в нормальную работу. |
|  | Кабина загружена более чем на 110% | Мигает светодиод «90» | Перегруз кабины. Не исправен выключатель перегруза кабины | Разгрузить кабину. Отрегулировать или заменить выключатель перегруза |
|  | Для версии с 5_13. Режим МП2 или нет режимов | Мигает светодиод «ВБР» | Включен режим МП2, неисправен переключатель режимов. | Заменить переключатель, включить нужный режим работы. |