Коды поломок УЛЖМ.

Ничего не горит. -  Отключено напряжение питания

1. Кабина не на точной остановке, а цепь дверей шахты (KL13) разомкнута (219).

2. Превышено время открывания (закрывания) дверей (>16c).

3. Двери открыли (есть ВКО), а цепь KL13 не разомкнута (219).

4**. Превышено время съезда кабины лифта с  шунта точной остановки  (> 4c).

5. Открыли не то, что подсчитано (сбой места).

6. Есть ВКО, но все двери шахты закрыты (по концевым охраны шахты).

7. Лифт отключен с  оборванной цепью безопасности  KL14 (218).

8**. Двери не дошли (KL13 не замкнулось) после 8 попыток закрыть двери (219).

9. Превышено время движения на БС  между шунтами точной остановки (> 8c).

10. Превышено время движения на МС между шунтами точной остановки  (> 16c).

11. Лифт отключен в режиме «перегрев двигателя».

12. Лифт отключен в режиме «имитации погрузки».

13. Лифт отключен с оборванной цепью реверса дверей.

14*. В нормальной работе нажата кнопка поста ревизии.

15**. Не отключился пускатель направления после остановки кабины (215).

16. Превышено время схода  с ВКО или ВКЗ водила дверного привода (> 4c).

17**. Направление включили, а пускатель направления за 2,5 сек не включился (215).

18*. В режиме НР или Погрузка этаж верхний, а ДВЭ нет.

19*. Вынут ключ КБР в режиме НР или Погрузка.

20*. В режиме НР или Погрузка есть ДВЭ, а этаж не верхний.

21*. В режиме НР или Погрузка есть ДНЭ, а этаж не первый.

22*. В режиме НР или Погрузка этаж первый, а ДНЭ нет.

23. ДТО и датчик замедления верх одновременно.

24. ВКО и  ВКЗ одновременно.

25. ДТО и датчик замедления низ одновременно.

26. Пропущен шунт точной остановки или не верное чередование фаз питающего напряжения.

27**. Одновременно более одного режима (неисправен переключатель выбора режима).

28. Команды открывания дверей нет, а  пускатель открывания дверей притянут (216).

29. Неисправна цепь контроля процессора  (защита не сбросилась), неисправна ячейка.

30. Неисправна цепь контроля процессора  (защита не взвелась), неисправна ячейка.

31. Помехи при считывании датчиков.

32**. Несанкционированное открытие дверей (по контактам охраны шахты).

33. Включили открывание дверей, а пускатель открывания дверей за 2,5 сек  не притянулся (216).

34*. Без команды открывания дверей пропал ВКЗ.

35*. Сработала пожарная сигнализация.

36. Датчик замедления верха и низа одновременно.

37**. Пропущен шунт замедления низ.

38**. Пропущен шунт замедления верх.

39. Включен пускатель открывания дверей при движении кабины (216).

40*. ДНЭ и ДВЭ одновременно.

41. Неисправны микросхемы включения реле, неисправна ячейка.

42. Неисправны микросхемы датчиков, неисправна ячейка.

43*. Неисправны микросхемы кнопок вызова – приказа, неисправна ячейка.

44*. Неисправны микросхемы подсветки кнопок вызова – приказа, неисправна ячейка.

45. Появилась команда открывания или закрывания в движении, неисправна ячейка.

46. Лифт отключен в режиме МП2, или при отсутствии  режимов работы ( для версии с  5_13)

* - В режиме нормальной работы при такой поломке кабина будет доведена до  точной остановки   и открыты двери перед отключением лифта.

** - В режиме нормальной работы, если кабина будет на точной остановке, то двери кабины будут открыты перед отключением лифта.

Мигает: КБР – перегрев; 15 кГ  -  имитация погрузки; 90%  -  перегруз; ВБР – МП2 или нет режимов