### Параметры рабочей группы lw319, lw500

| Параметр | Значение по умолчанию | Стандартные значения | Мин. | Макс. | Шаг изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П1. Восстановление значений | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| П2. Пароль | — | — | 1 | 255 | 1 |
| П3. Режим ведения истории аварий | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| П4. Время срабатывания защиты “Блокировка привода дверей”, с | 15,0 | 15,0 | 1,0 | 65,0 | 1,0 |
| П5. Время срабатывания защиты “Блокировка главного привода на БС”, с | 8,0 | 8,0 / 20,0 | 1,0 | 65,0 | 1,0 |
| П6. Время срабатывания защиты “Блокировка главного привода на МС”, с | 20,0 | 20,0 / 40,0 | 1,0 | 65,0 | 1,0 |
| П7. Продолжительность стоянки после реверса привода дверей, с | 3,0 | 3,0 | 1,0 | 65,0 | 1,0 |
| П8. Продолжительность стоянки, с | 4,0 | 4,0 / 10,0 | 1,0 | 65,0 | 1,0 |
| П9. Продолжительность режима имитации погрузки, мин | 10,0 | 10,0 | 1,0 | 10,0 | 1,0 |
| П10-11. (резерв) | — | — | — | — | — |
| П12.Верхняя граница рабочей зоны | 0 | 0 | 0 | 32 | 1 |
| П13.Необслуживаемая посадочная площадка | 0 | 0 | 0 | 32 | 1 |
| П14.Протокол связи с диспетчерской | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| П15-50. (резерв) | — | — | — | — | — |
| П51-82. Номера этажей посадочных площадок c 1 по 32 | от 1 до 32 | от 1 до 32 / от П до 31 |  |  |  |

### Коды аварий lw319, lw500

| 1-32 | Несанкционированное открытие дверей шахты на данной площадке |
| --- | --- |
| 33 | Открытие дверей шахты на нескольких посадочных площадках |
| 34 | Разомкнута цепь реле контроля дверей шахты и кабины (KV13) |
|  | Не разомкнута цепь реле контроля дверей шахты и кабины (KV13) |
| 35 | Разомкнута цепь реле безопасности (KV14) |
| 36 | Из поста управления изъят ключ блокировки ревизии |
| 37 | Сработал выключатель слабины тяговых канатов на крыше кабины |
| 38 | Разомкнут замок дверей кабины |
| 39 | Сработал выключатель ловителей на крыше кабины |
| 40 | Одновременное срабатывание датчиков верхней и нижней остановки |
| 41 | Ошибочное срабатывание датчика нижней остановки (не на 1 остановке) |
| 42 | Ошибочное срабатывание датчика верхней остановки (на 1 остановке) |
| 43 | Нагрев двигателя главного привода сверх допустимой величины |
| 44 | «Заклинивание» пускателей главного привода. |
| 45 | Не включенное состояние пускателей главного привода |
| 46 | Открыт люк в крыше кабины |
| 49 | Блокировка главного привода на большой скорости (1) (неисправность ДЗ) |
| 50 | Блокировка главного привода на большой скорости (2) (неисправность ДТО) |
| 51 | Авария главного привода (для ШУЛБ) |
| 52 | Блокировка главного привода на малой скорости |
| 53 | Авария дверного привода (для ШУЛБ) |
| 54 | Открыта “малая створка” |
| 56 | «Заклинивание» пускателей привода дверей |
| 57 | Блокировка привода дверей кабины лифта при открывании дверей |
| 58 | Блокировка привода дверей кабины лифта при закрытии дверей |
| 59 | Превышение числа реверсов привода дверей кабины лифта |
| 60 | Обрыв цепи датчика реверса |
| 61 | Обрыв цепей ДТО или ДЗ |
| 62 | Нарушение точного позиционирования кабины |
| 63 | Одновременное срабатывание ВКО и ВКЗ |
| 64 | Отсутствие сигнала от ВКЗ |
| 65 | Наличие 90% без 15 кг |
| 69 | Разомкнута цепь реле безопасности (KV14) от УБЛ-КПД |
| 70 | Нарушение контроля дверей шахты |
| 71 | Неверное срабатывание выключателя замка дверей |
| 80 | Наличие в сети абонентов с одинаковыми номерами |
| 81 | Нарушение обмена в сети |
| 82 | Обрыв линии связи между абонентами сети |
| 94 | Включенное состояние реле тормоза КV11 до начала движения или после завершении движения ( для EMOTRON) |
| 95 | Отключенное состояние реле тормоза КV11 в начале движения ( для EMOTRON) |
| 96 | Неготовность к работе частотного преобразователя ( для EMOTRON) |
| 97 | Обрыв фаз главного привода ( для KEB) |
| 98 | Сбой при считывании данных из матрицы |
| 99 | Отрицательный результат теста ППЗУ |

# Text boxes

описание см. далее по тексту