## Указатель интегрированный лифтовой графический с речевым       информатором и диагональю 4.3” (УИЛГР).  КЕУЛ.687254.001

Основные сведения об изделии

Указатель интегрированный лифтовой графический с речевым информатором (УИЛГР) предназначен для визуального и речевого информирования пассажиров лифта о:

- - положении кабины лифта;

- - направлении движения кабины;

- - номерах нажимаемых кнопок приказов;

- - прибытии кабины на заданный этаж;

- - возникновении аварийных ситуаций лифта

- - фоновой музыкой

Обмен информации–по последовательному каналу CAN или матричным цепям ШУЛМ, УЛ;

Указатель имеет возможность:

- Подключения внешнего аккумулятора для обеспечения аварийного освещения при отключении основного питания.

- Дистанционного перепрограммирования с помощью встроенной SD-карты.

Технические характеристики

Напряжение питания - 10…30В

Потребляемый ток 60 мА в режиме молчания и 110 мА в режиме речевого информирования.

Обеспечивается автоматическая установка уровня громкости в зависимости от времени суток.

Настройка указателя осуществляется тремя кнопками: 1-меню (ввод), 2- «+», 3- «-»

Вход в меню возможен в любое время работы указателя.

Кнопка «меню (ввод)» служит для входа в меню и подтверждения введенных параметров, кнопки «+» и «-» служат для увеличения/уменьшения параметров и передвижения по пунктам меню.

В меню указателя имеется возможность выбора подключения к различным станциям управления (ШУЛМ, ШК6000, УЛ), настройки громкости дневного и ночного режима работы, изменения даты и времени, настройки показа картинок, включения/выключения фоновой музыки. Пункт «сброс» служит для установки заводских параметров.