Параметры рабочей группы для lwП.5.0.5.4 Е N

| Параметр | Стандартные значения | Мин. | Макс. | Шаг изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| П1. Восстановление значений | 0 | 0 | 1 | 1 |
| П2. Пароль | 0 |  |  |  |
| П3. Установка параметров, задающих режим ведения индикации |  |  |  |  |
| Е0 — основная индикация на плате (1)/ дополнительная индикация (0) | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Е1 — тип табло в кабине (с параллельным доступом (1) / с последовательным доступом (0) | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Е2 — спец. работа в группе (0 – есть, 1 – нет) | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Е3 — работа речевого информатора (0 – есть, 1 – нет) | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Е4 — работа гонга (0 – нет, 1 – есть) | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Е5 — режим эвакуации (0 – есть, 1 – нет) | 1 | 0 | 1 | 1 |
| П4. Установка параметров, задающих конфигурацию системы: |  |  |  |  |
| С0— тип здания: жилье (1)/ администрация(0) | 1 | 0 | 1 | 1 |
| С1 — основная экспресс-зона (нет-1/ есть-0) | 1 | 0 | 1 | 1 |
| С2 — больничное здание (нет-1/ есть-0) | 1 | 0 | 1 | 1 |
| С3 — скорость 1 м/с (1)/ 0,5 м/с(0) | 1 | 0 | 1 | 1 |
| С4 — скорость 1,6 м/с(нет-1/ есть-0) | 1 | 0 | 1 | 1 |
| С5 — тип привода дверей: контакторный(1) / БУАД(0) | 1 | 0 | 1 | 1 |
| С6 — совместимость с более ранними версиями (нет-1/ есть-0) (см. п. А.2.3.4.7) | 1 | 0 | 1 | 1 |
| С7 — способ начала торможения: от импульсного датчика(1)/ от ДЗ(0) | 1 |  |  |  |
| П5. Время срабатывания защиты “Блокировка главного привода на БС”, с | 8,0 | 1,0 | 255,0 | 1,0 |
| П6. Время срабатывания защиты “Блокировка главного привода на МС”, с | 20,0 | 1,0 | 255,0 | 1,0 |
| П7. Нижняя граница дополнительной экспресс – зоны 1 | 0 | 2 | 31 | 1 |
| П8. Продолжительность стоянки, с | 4,0 | 1,0 | 20 | 1,0 |
| П9. Продолжительность режима имитации погрузки, мин | 10,0 | 1,0 | 10,0 | 1,0 |
| П10.Возможность связи с автоматизированной диспетчерской | 0 | 0 | 1 | 1 |
| П11. Нижняя граница рабочей зоны | 1 | 1 | 10 | 1 |
| П12. Верхняя граница рабочей зоны | 0 | 0 | 32 | 1 |
| П13. Основная посадочная площадка | 1 | 1 | 10 | 1 |
| П14-45. Необслуживаемые посадочные площадки | 1 | 0 | 1 | 1 |
| П46. Наличие разъезда в группе (1 – есть/ 0 – нет) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| П47. Нижняя граница дополнительной экспресс – зоны 2 | 0 | 2 | 31 | 1 |
| П48. Нижняя граница дополнительной экспресс – зоны 3 | 0 | 2 | 31 | 1 |
| П49-50.(резерв) | — | — | — | — |
| П51-82. Индикация посадочных площадок c 1 по 32 |  |