Параметры и коды аварий для версии lw 5.0.2.3 W

## Параметры группы запуска

| Параметр | Переключатель | Разряд | “Вкл.” | “Выкл.” |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| С1. Номинальная линейная скорость, м/с | SA1 | 2, 3 |  |  |
| С2. Тип здания | SA1 | 4 | 1 (адм.) | 0 (жил.) |
| С3. Наличие подвального этажа | SA1 | 5 | да | нет |
| С4. Экспресс-зона | SA1 | 7 | да | нет |
| С5. Расширение алгоритма работы | SA1 | 8 | да | нет |
| С6. Абонентский номер станции в сети | SA2 | 1-3 |  |  |
| С7. Сторона холла | SA2 | 4 | 1 (прав.) | 0 (лев.) |
| С8. Совместимость по сети с различными версиями | SA1 | 1 | версии lw5.0.0, lw3.1.9 и ниже | версии lw 5.0.1, lw 5.0.2 |

## Параметры рабочей группы

| Параметр | Значение по умолчанию | Стандартные значения | Мин. | Макс. | Шаг изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П1. Восстановление значений | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| П2. Пароль | — | — | 1 | 255 | 1 |
| П3. Режим ведения истории аварий | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| П4. Время срабатывания защиты “Блокировка привода дверей”, с | 15,0 | 15,0 | 1,0 | 255,0 | 1,0 |
| П5. Время срабатывания защиты “Блокировка главного привода на БС”, с | 8,0 | 8,0 / 20,0 | 1,0 | 255,0 | 1,0 |
| П6. Время срабатывания защиты “Блокировка главного привода на МС”, с | 20,0 | 20,0 / 40,0 | 1,0 | 255,0 | 1,0 |
| П7. Продолжительность стоянки после реверса привода дверей, с | 3,0 | 3,0 | 1,0 | 255,0 | 1,0 |
| П8. Продолжительность стоянки, с | 4,0 | 4,0 / 10,0 | 1,0 | 255,0 | 1,0 |
| П9. Продолжительность режима имитации погрузки, мин | 10,0 | 10,0 | 1,0 | 10,0 | 1,0 |
| П10.Протокол связи с диспетчерской | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| П11. Нижняя граница рабочей зоны | 1 | 1 | 1 | 32 | 1 |
| П12. Верхняя граница рабочей зоны | 0 | 0 | 0 | 32 | 1 |
| П13. Основная посадочная площадка | 1 | 1/2 | 1 | 32 | 1 |
| П14-45. Необслуживаемые посадочные площадки | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| П46-50.(резерв) | — | — | — | — | — |
| П51-82. Номера этажей посадочных площадок c 1 по 32 | от 1 до 32 | от 1 до 32 / от П до 31 |  |  |  |

## Коды аварийных ситуаций

| Код | Описание аварийной ситуации |
| --- | --- |
| 1-32 | Несанкционированное открытие дверей шахты на данной площадке |
| 33 | Открытие дверей шахты на нескольких посадочных площадках |
| 34 | Разомкнута цепь реле контроля дверей шахты и кабины (KV13) при открытых ДШ и кабины |
| 34 | Не разомкнута цепь реле контроля дверей шахты и кабины (KV13) при закрытых ДШ и кабины |
| 35 | Разомкнута цепь реле безопасности (KV14) |
| 36 | Из поста управления изъят ключ блокировки ревизии |
| 37 | Сработал выключатель слабины тяговых канатов на крыше кабины |
| 38 | Разомкнут замок дверей кабины при закрытых дверях кабины |
| 39 | Сработал выключатель ловителей на крыше кабины |
| 40 | Одновременное срабатывание датчиков верхней и нижней остановки (отключение) |
| 41 | Ошибочное срабатывание датчика нижней остановки (не на 1 остановке) (отключение) |
| 42 | Ошибочное срабатывание датчика верхней остановки (на 1 остановке) (отключение) |
| 43 | Нагрев двигателя главного привода сверх допустимой величины |
| 44 | Не отключенное состояние KV11 (для LW 502) / KV3 ( для LW 502Е) на остановке |
| 45 | Не включенное состояние KV11 (для LW 502) / KV3 ( для LW 502Е) после старта |
| 46 | Открыт люк в крыше кабины |
| 49 | Превышение контрольного времени движения на большой скорости при отсутствии сигналов от ДЗ или при их неправильном чередовании |
| 50 | Превышение контрольного времени движения на большой скорости при отсутствии сигналов от ДТО |
| 51 | Авария главного привода в ШУЛБ (для LW 502) |
| 52 | Превышение контрольного времени движения на малой скорости при отсутствии сигналов от ДТО |
| 53 | Авария дверного привода в ШУЛБ (для LW 502) |
| 54 | Открыта “малая створка” |
| 56 | Не отключенное состояние пускателей привода дверей |
| 57 | Превышение контрольного времени ожидания ВКО при открывании дверей |
| 58 | Превышение контрольного времени ожидания ВКЗ при закрытии дверей |
| 59 | Превышение числа (8) реверсов привода дверей кабины лифта |
| 59 | Нахождение в режиме «Имитация погрузки) |
| 60 | Обрыв цепи датчика реверса |
| 61 | Обрыв цепей ДТО или ДЗ |
| 62 | Нарушение точного позиционирования кабины, т.е. пропадание сигнала ДТО во время открытия дверей («сползание кабины» с датчика ДТО) |
| 63 | Одновременное срабатывание ВКО и ВКЗ |
| 64 | Отсутствие сигнала от ВКЗ |
| 65 | Включен выключатель «15 кг» при отключенном выключателе «90%» |
| 69 | Разомкнута цепь реле безопасности (KV14) от УБЛ-КПД (для LW 502) |
| 70 | Нарушение контроля дверей шахты, т.е. не замкнуты контакты выключателей шахтной двери при открытии дверей кабины лифта |
| 71 | Замкнут замок дверей кабины при открытых дверях кабины |
| 80 | Наличие в сети абонентов с одинаковыми номерами |
| 81 | Нарушение обмена в сети |
| 82 | Обрыв линии связи между абонентами сети |
| 93 | Недостоверность части параметров рабочей группы |
| 94 | Включенное состояние реле тормоза КV11 до начала движения или после завершении движения ( для LW 502Е) |
| 95 | Отключенное состояние реле тормоза КV11 в начале движения (для LW 502Е) |
| 96 | Неготовность к работе частотного преобразователя (для LW 502Е) |
| 98 | Сбой при считывании данных из матрицы |
| 99 | Отрицательный результат теста ППЗУ |

# Text boxes

См. табл.9

См. табл. 10

описание см. далее по тексту