Указатель лифтовой матричный (УЛМ)

Указатель лифтовой матричный предназначен для отображения местоположения кабины лифта и направления движения;

Устанавливается на портале этажной площадки и/или в приказном модуле в кабине лифта в виде отдельной платы и имеет последовательные интерфейсы. Параметры указателя согласно таблице.

| Наименование параметра | Величина |
| --- | --- |
| Количество знакомест символов | 2 |
| Количество знакомест стрелок | 1 |
| Номинальное питающее напряжение вариант №1 | 24В DC |
| Последовательный интерфейс вариант №1 | ШУЛМ |
| Последовательный интерфейс вариант №2 | CAN |
| Количество указателей на одну станцию ШУЛМ | Не более 30 шт. при питании 24В DC |
| Потребляемый ток при питании 24В DC | 18 mA |

В плате указателя лифтового реализованы следующие функции:

- Индикация номера этажа, направления движения и режима работы лифта по сигналам станции управления;

- Символы для индикации: «0», «1», «2», «3», «4», «5», «6», «7», «8», «9», «-», «п», «  » (пробел), b, L, A, P, H, C, E, F, U, П; вид отображения стрелок: «↕»;

- Индикация “Нет связи” - «НС»

- Обмен информации–по последовательному каналу CAN или матричным цепям ШУЛМ, УЛ;

- Цвет излучения – зеленый, или красный в зависимости от требования заказчика;

- Плата указателя лифтового имеет режим динамической смены показаний;

Указатель лифтовой матричный может иметь несколько исполнений, в зависимости от требований заказчика:

- Исполнение №1 – Интерфейс ШУЛМ и питание 24 DC

- Исполнение №2 – Интерфейс CAN      и питание 24 DC

- Исполнение №3 – Интерфейс УЛ и питание 24 DC