Коды аварийных ситуаций шкафа lwП.5.0.5.4 Е N

| Код | Описание аварийной ситуации |
| --- | --- |
| 1-32 | Несанкционированное открытие одной двери шахты |
| 33 | Открытие дверей шахты на нескольких посадочных площадках. |
| 34 | Разомкнута цепь реле контроля дверей шахты (KV13 или выключатель ДШ) при закрытых дверях. |
| 34 | Не разомкнута цепь реле контроля дверей шахты (KV13 или выключателя ДШ) при открытых дверях. |
| 35 | Разомкнута цепь реле безопасности (KV14) при закрытых дверях кабины |
| 36 | Из поста управления изъят ключ блокировки ревизии (кроме режима «Ревизия»). |
| 39 | Сработал выключатель ловителей на крыше кабины (по истечении 1с). |
| 40 | Одновременное срабатывание датчиков верхней и нижней остановки (отключение). |
| 41 | Ошибочное срабатывание (отключение) датчика нижней остановки (кабина не на нижней остановке). |
| 42 | Ошибочное срабатывание (отключение) датчика верхней остановки (кабина не на верхней остановке). |
| 43 | Нагрев двигателя главного привода сверх допустимой величины. |
| 44 | Заваривание контактов реле включения пускателя главного привода KV3 после остановки кабины. |
| 45 | Не включение реле главного привода KV3 после начала движения кабины. |
| 46 | Открыт люк в крыше кабины (по истечении 1с). |
| 47 | Превышение контрольного времени (2 с) отсутствия сигналов от импульсного датчика во время движения (при наличии импульсного датчика). |
| 48 | Четырехкратная неудачная попытка пуска кабины из ДТО. |
| 49 | Превышение контрольного времени движения на большой скорости при отсутствии сигналов от ДЗ, или при их неправильном чередовании. (при наличии датчика замедления) |
| 50 | Превышение контрольного времени движения на большой скорости при отсутствии сигналов от ДТО. (при наличии датчика замедления) |
| 52 | Превышение контрольного времени движения на малой скорости при отсутствии сигналов от ДТО. (при наличии датчика замедления) |
| 54 | Открыта “малая створка”.. |
| 55 | Нажата кнопка «Двери» или разомкнут контакт фотореверса (при его нахождении в этой цепи) более 5 с. |
| 56 | Превышение числа реверсов (8) привода дверей кабины лифта по срабатыванию сигнала РЕВ.Д. |
| 57 | Превышение контрольного времени ожидания включения ВКО при открывании дверей. |
| 58 | Превышение контрольного времени ожидания включения ВКЗ при закрывании дверей.. |
| 59 | Превышение числа реверсов (8) привода дверей кабины лифта при несрабатывании реле KV13 (или выключателя ДШ), KV14 или KV15 (или выключателя ДК) при закрытии дверей. |
| 60 | Обрыв цепи выключателя реверса дверей кабины лифта, или размыкание контакта фотореверса (при его нахождении в этой цепи). |
| 61 | Одновременное наличие сигналов от датчиков ДТО и ДЗ. (при наличии датчика замедления) |
| 62 | Нарушение точного позиционирования кабины. |
| 63 | Одновременное срабатывание ВКО, ВКЗ. |
| 64 | Пропадание сигнала ВКЗ во время движения или при стоянке с закрытыми дверями в точной остановке. |
| 65 | Наличие сигнала “90%” без сигнала “15кг”. |
| 66 | Наличие сигнала “110%” без сигнала “90%”. |
| 70 | Не замкнуты контакты выключателей шахтной двери, контролирующие проникновение в шахту при открытии дверей лифта. |
| 71 | Замкнутое состояние реле контроля дверей кабины (KV15 или выключателя ДК) при открытых дверях кабины. |
| 72 | Разомкнутое состояние реле контроля дверей кабины (KV15 или выключателя ДК) при закрытых дверях кабины. |
| 73 | Замкнута цепь реле безопасности (KV14) при открытых дверях кабины. |
| 79 | Сбой местоположения. |
| 80 | Наличие в сети абонентов с одинаковыми номерами. |
| 81 | Нарушение обмена в сети. |
| 82 | Обрыв линии связи между абонентами сети (группы лифтов). |
| 83 | Пропадание напряжения 24 В. |
| 84 | Обрыв фаз питающей сети или нарушение их чередования. |
| 85 | Неисправность источника бесперебойного питания |
| 87 | Несоответствие значений количества импульсов при проведении калибровки вверх и вниз (при наличии импульсного датчика). Возможно, неправильная установка импульсного датчика относительно диска. |
| 88 | Несоответствие значений нижней и верхней остановки, просчитанных при проведении калибровки, значениям параметров П11 и П12 (при наличии импульсного датчика). |
| 89 | Недостоверность значений калибровки шахты или их отсутствие (при наличии импульсного датчика). |
| 90 | Не отключен режим “Монтажной ревизии и аварии”. |
| 91 | Не введен параметр П12 – верхняя граница рабочей зоны. |
| 93 | Недостоверность части параметров рабочей группы. |
| 94 | Включенное состояние реле тормоза КV19 до начала движения или после завершении движения. |
| 95 | Отключенное состояние реле тормоза КV19 в начале движения. |
| 96 | Неготовность к работе частотного преобразователя. |
| 97 | Отсутствие питания в матрице.. |
| 98 | Сбой при считывании данных из матрицы. |
| 99 | Отрицательный результат теста памяти программ микропроцессора. |