УКАЗАТЕЛЬ ЛИФТОВОЙ СЕГМЕНТНЫЙ

(УЛС)

Указатель лифтовой сегментный предназначен для отображения местоположения кабины лифта и направления движения;

Устанавливается на портале этажной площадки в накладном корпусе и/или в приказном модуле в кабине лифта в виде отдельной платы

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

| Наименование параметра | Величина |
| --- | --- |
| Количество знакомест символов | 2 |
| Количество знакомест стрелок | 1 |
| Знакоместо для логотипа компании | 1 |
| Номинальное питающее напряжение | От 9 до 24В DC |
| Последовательный интерфейс вариант №1 | ШУЛМ |
| Последовательный интерфейс вариант №2 | CAN |
| Последовательный интерфейс вариант №3 | УЛ |
| Количество указателей на одну станцию ШУЛМ | Не более 30 шт. |
| Потребляемый ток | 18 mA |

Символы для индикации: «0», «1», «2», «3», «4», «5», «6», «7», «8», «9», «-», «п», «  » (пробел), b, L, A, P, H, C, E, F, U, П; вид отображения стрелок: «↕»;

Отображение режимов – ПОГРУЗКА «ПГ», РЕВИЗИЯ «РР», Перевозка пожарных подразделений «ПП», Перегрузка – горит двойная стрелка и «- -».

Обмен информации осуществляется по последовательному каналу CAN или матричным цепям ШУЛМ, УЛ;

Указатель может работать в составе лифта со шкафами управления ШУЛМ, УЛ, ШК6000 и другими, которые используют каналы последовательной передачи данных.

.

На плате имеются 3 группы джамперов, которые служат для настройки свойств отображения информации (см. рис).

Разъемы выделенные на плате:

1 – Группа джамперов Х4 для выбора цвета цифр и стрелок. На рисунке показаны положения джамперов для выбора определенного цвета.

2 -  Группа джамперов Х6 для выбора способа анимации.

а) нет джампера – без анимации

б) верхний джампер – анимация 1

в) средний джампер – анимация 2

г) нижний джампер – анимация 3

3 – Группа джамперов Р2 для включения подсветки логотипа компании. (Располагается между цифрами и стрелками).

Разъем Х5 служит для подключения питающего напряжения (Umax=27 вольт).

Разъем Х1 служит для подключения входного сигнала в соответствии с таблицей.

Таблица подключения входного сигнала (разъем X1)

| 1 | ШУЛМ | 1 | 296 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2 | 276 |
| 2 | УЛ | 1 | GND |
|  |  | 2 | 655 |
| 3 | CAN | 1 | CAN H |
|  |  | 2 | CAN L |