Указатель лифтовой сегментный (УЛС)

Указатель лифтовой сегментный предназначен для отображения местоположения кабины лифта и направления движения;

Устанавливается на портале этажной площадки и/или в приказном модуле в кабине лифта в виде отдельной платы

| Наименование параметра | Величина |
| --- | --- |
| Количество знакомест символов | 2 |
| Количество знакомест стрелок | 1 |
| Знакоместо для логотипа компании | 1 |
| Номинальное питающее напряжение | 24В DC |
| Последовательный интерфейс вариант №1 | ШУЛМ |
| Последовательный интерфейс вариант №2 | CAN |
| Последовательный интерфейс вариант №3 | УЛ |
| Количество указателей на одну станцию ШУЛМ | Не более 30 шт. |
| Потребляемый ток | 18 mA |

В плате указателя лифтового реализованы следующие функции:

- Индикация номера этажа, направления движения и режима работы лифта по сигналам станции управления;

- Символы для индикации: «0», «1», «2», «3», «4», «5», «6», «7», «8», «9», «-», «п», «  » (пробел), b, L, A, P, H, C, E, F, U, П; вид отображения стрелок: «↕»;

- Индикация “Нет связи” - «НС»

- Обмен информации–по последовательному каналу CAN или матричным цепям ШУЛМ, УЛ;

- Цвет излучения – синий, зеленый или красный в зависимости от положения джамперов на плате. Положение джамперов указано в таблице на плате;

- Цвет излучения стрелок и цифр может быть индивидуальным (меняется джамперами)

- Включение анимации смены цифр (меняется джамперами). Положение джамперов указано в таблице на плате.

Указатель лифтовой сегментный поставляется в виде собранной и настроенной платы и защитного стекла.