Параметры lw 8123

| Параметр | Стандартные значения | Мин. | Макс. | Шаг изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| П1. Восстановление значений | 0 | 0 | 1 | 1 |
| П2. Пароль | — | 1 | 255 | 1 |
| П3. Режим ведения истории аварий | 0 | 0 | 1 | 1 |
| П4. Установка параметров, задающих конфигурацию системы: |  |  |  |  |
| С0— распашные ДК и ДШ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| С1 — автоматические ДК и распашные ДШ | 1 | 0 | 1 | 1 |
| С2 —автоматические ДК и ДШ | 1 | 0 | 1 | 1 |
| С3 — внутреннее управление | 0 | 0 | 1 | 1 |
| С4 — наружное управление с постами приказов на всех этажах | 1 | 0 | 1 | 1 |
| С5 — смешанное управление | 1 | 0 | 1 | 1 |
| С6 — наружное управление с постами приказов на одном этаже и сигнальными вызовами на других | 1 | 0 | 1 | 1 |
| С7 — скорость 0,5 м/с / 0,25 м/с | 1 | 0 | 1 | 1 |
| П5. Время срабатывания защиты “Блокировка главного привода на БС”, с | 12 | 1 | 255 | 1 |
| П6. Время срабатывания защиты “Блокировка главного привода на МС”, с | 24 | 1 | 255 | 1 |
| П7 Тип автоматического привода дверей: кабины контакторный (1) / БУАД (0) (для автоматических ДК) | 1 | 0 | 1 | 1 |
| П8. Продолжительность стоянки после освобождения кабины, с (только для автоматических ДК и ДШ) | 4 | 1 | 20 | 1 |
| П9. Продолжительность стоянки после восьмикратного реверса дверей, мин (только для автоматических ДК) | 10 | 1 | 10 | 1 |
| П10. Вид кабины — проходная (1) или непроходная (0) | 1 | 0 | 1 | 1 |
| П11. резерв | — | — | — | — |
| П12. Верхняя посадочная остановка | 0 | 0 | 32 | 1 |
| П13. Основная посадочная площадка | 1 | 1 | 10 | 1 |
| П14-50.(резерв) | — | — | — | — |
| П51-70. Индикация посадочных площадок c 1 по 20 |  |  |  |
| П71-82.(резерв) | — | — | — | — |

Коды аварий с распашными ДК и ДШ lw 8123

| Код | Описание аварийной ситуации |
| --- | --- |
| 1-20 | Несанкционированное открытие одной из дверей шахты (ДШ-А или ДШ-В) |
| 21 | Несанкционированное открытие более одной двери шахты |
| 22 | Несанкционированно разомкнуто реле KV16-А (лифт едет или готов ехать, замки уже были закрыты) |
| 23 | Несанкционированно замкнуто реле KV16-А (лифт стоит, замки уже были открыты) |
| 24 | Несанкционированно разомкнуто реле KV16-В (лифт едет или готов ехать, замки уже были закрыты) |
| 25 | Несанкционированно замкнуто реле KV16-В (лифт стоит, замки уже были открыты) |
| 31 | Несанкционированно разомкнуто реле KV13-А при закрытых ДШ-А |
| 32 | Несанкционированно замкнуто реле KV13-А при открытых ДШ-А |
| 33 | Несанкционированно разомкнуто реле KV13-В при закрытых ДШ-В |
| 34 | Несанкционированно замкнуто реле KV13-В при открытых ДШ-В |
| 35 | Несанкционированно разомкнута цепь реле KV14 при закрытых ДК-А и ДК-В |
| 36 | Из поста управления изъят КБР ключ блокировки ревизии |
| 37 | Несанкционированно замкнута цепь реле KV14 при открытых ДК-А или ДК-В |
| 39 | Сработал выключатель ловителей на крыше кабины |
| 40 | Одновременное срабатывание датчиков верхней и нижней остановки (отключение) |
| 41 | Ошибочное срабатывание датчика нижней остановки (не на 1 остановке) (отключение) |
| 42 | Ошибочное срабатывание датчика верхней остановки (на 1 остановке) (отключение) |
| 43 | Нагрев двигателя главного привода сверх допустимой величины |
| 44 | Не отключенное состояние реле KV11 на остановке |
| 45 | Не включенное состояние реле KV11 после старта |
| 48 | Лифт находится в зоне ДТО-А или ДТО-В более 5 с после начала движения |
| 49 | Превышение контрольного времени движения на большой скорости при отсутствии сигналов от ДЗ, или при их неправильном чередовании |
| 50 | Превышение контрольного времени движения на большой скорости при отсутствии сигналов от ДТО |
| 52 | Превышение контрольного времени движения на малой скорости при отсутствии сигналов от ДТО-А и ДТО-В |
| 57 | Превышение контрольного времени при открытии замков (замки не открылись в течение 2 с после отключения реле KV9) |
| 58 | Превышение контрольного времени при закрытии замков (замки не закрылись в течение 2 с после включения реле KV9) |
| 61 | Обрыв цепей ДТО или ДЗ (одновременное наличие сигналов от ДТО-А или ДТО-В и ДЗ) |
| 62 | Нарушение точного позиционирования кабины (нет ДТО-А и ДТО-В при открытом замке ДШ-А или ДШ-В) |
| 66 | Включён выключатель “15кг” при отключённом выключателе “110%” |
| 72 | Несанкционированно разомкнуто реле KV15-А в зоне ДТО при отсутствии сигнала от ДТО-А, или при движении |
| 74 | Несанкционированно разомкнуто реле KV15-В в зоне ДТО при отсутствии сигнала от ДТО-В, или при движении |
| 90 | Не отключен режим “Монтажной ревизии и аварии” |
| 91 | Не введен параметр П12 – верхняя граница рабочей зоны или не выбран тип управления грузовым лифтом (параметр П4) |
| 93 | Недостоверность части параметров рабочей группы |
| 98 | Сбой при считывании данных из матрицы |
| 99 | Отрицательный результат теста ППЗУ |

Коды аварий с автоматическими ДК и ДШ lw 8123

| Код | Описание аварийной ситуации |
| --- | --- |
| 1-20 | Несанкционированное открытие одной из дверей шахты (ДШ-А или ДШ-В) |
| 21 | Несанкционированное открытие более одной двери шахты |
| 22 | Несанкционированно разомкнуто реле KV16-А |
| 24 | Несанкционированно разомкнуто реле KV16-В |
| 31 | Несанкционированно разомкнуто реле KV13-А при закрытых ДШ-А |
| 32 | Несанкционированно замкнуто реле KV13-А при открытых ДШ-А |
| 33 | Несанкционированно разомкнуто реле KV13-В при закрытых ДШ-В |
| 34 | Несанкционированно замкнуто реле KV13-В при открытых ДШ-В |
| 35 | Несанкционированно разомкнута цепь реле KV14 при закрытых ДК-А и ДК-В |
| 36 | Из поста управления изъят КБР ключ блокировки ревизии |
| 37 | Несанкционированно замкнута цепь реле KV14 при открытых ДК-А или ДК-В |
| 39 | Сработал выключатель ловителей на крыше кабины |
| 40 | Одновременное срабатывание датчиков верхней и нижней остановки (отключение) |
| 41 | Ошибочное срабатывание датчика нижней остановки (не на 1 остановке) (отключение) |
| 42 | Ошибочное срабатывание датчика верхней остановки (на 1 остановке) (отключение) |
| 43 | Нагрев двигателя главного привода сверх допустимой величины |
| 44 | Не отключенное состояние реле KV11 на остановке |
| 45 | Не включенное состояние реле KV11 после старта |
| 48 | Лифт находится в зоне ДТО-А или ДТО-В более 5 с после начала движения |
| 49 | Превышение контрольного времени движения на большой скорости при отсутствии сигналов от ДЗ, или при их неправильном чередовании |
| 50 | Превышение контрольного времени движения на большой скорости при отсутствии сигналов от ДТО |
| 52 | Превышение контрольного времени движения на малой скорости при отсутствии сигналов от ДТО-А и ДТО-В |
| 53 | Обрыв цепи датчика реверса ДК-В |
| 54 | Превышение контрольного времени ожидания ВКО-В при открывании ДК-В |
| 55 | Превышение контрольного времени ожидания ВКЗ-В при закрытии ДК-В |
| 56 | Стоянка лифта после восьмикратного реверса ДК-В |
| 57 | Превышение контрольного времени ожидания ВКО-А при открывании ДК-А |
| 58 | Превышение контрольного времени ожидания ВКЗ-А при закрытии ДК-А |
| 59 | Стоянка лифта после восьмикратного реверса ДК-А |
| 60 | Обрыв цепи датчика реверса ДК-А |
| 61 | Обрыв цепей ДТО или ДЗ (одновременное наличие сигналов от ДТО-А или ДТО-В и ДЗ) |
| 62 | Нарушение точного позиционирования кабины (нет ДТО-А и ДТО-В при включенных KV6-A или KV6-B) |
| 63 | Одновременное срабатывание ВКО-А и ВКЗ-А |
| 64 | Несанкционированное отсутствие сигнала от ВКЗ-А |
| 66 | Включён выключатель “15кг” при отключённом выключателе “110%” |
| 67 | Одновременное срабатывание ВКО-В и ВКЗ-В |
| 68 | Несанкционированное отсутствие сигнала от ВКЗ-В |
| 69 | Нарушение контроля ДШ-В, т.е. не замкнуты контакты выключателей ДШ-В после открытия ДК-В (только для автоматических дверей шахты) |
| 70 | Нарушение контроля ДШ-А, т.е. не замкнуты контакты выключателей ДШ-А после открытия ДК-А (только для автоматических дверей шахты) |
| 71 | Несанкционированно замкнуто реле KV15-А после открытия ДК-А |
| 72 | Несанкционированно разомкнуто реле KV15-А в зоне ДТО при отсутствии сигнала от ДТО-А или при движении |
| 73 | Несанкционированно замкнуто реле KV15-В после открытия ДК-В |
| 74 | Несанкционированно разомкнуто реле KV15-В в зоне ДТО при отсутствии сигнала от ДТО-В или при движении |
| 90 | Не отключен режим “Монтажной ревизии и аварии” |
| 91 | Не введен параметр П12 – верхняя граница рабочей зоны или не выбран тип привода дверей и/или вид управления грузовым лифтом (параметр П4) |
| 93 | Недостоверность части параметров рабочей группы |
| 98 | Сбой при считывании данных из матрицы |
| 99 | Отрицательный результат теста ППЗУ |

# Text boxes

описание см. далее по тексту