Указатель интегрированный лифтовой графический с речевым видеоинформатором УИЛГР-8D

Указатель интегрированный лифтовой графический с речевым видеоинформатором УИЛГР-8D предназначен для визуального и речевого информирования пассажиров в кабине лифта.

Устройство устанавливается в кабине лифта и связано со станцией по последовательному каналу матричных цепей ШУЛМ.

Настройка указателя осуществляется с помощью меню. Вход в меню и изменение параметров возможно с помощью кнопок, расположенных на задней панели указателя или с помощью специального приложения на смартфон (под ОС Android).

Параметры меню позволяют менять цветовую схему, размеры шрифтов, настройку даты и времени, а так же параметры лифта (грузоподъемность и количество человек).

УИЛГР содержит TFT дисплей с диагональю 8,0" (формат 4:3).

Возможности устройства:

- показ положения кабины лифта

- направление движения кабины;

- озвучивание номеров нажимаемых кнопок приказов;

- озвучивание прибытия кабины на заданный этаж;

- озвучивание возникновения перегрузки лифта;

- озвучивание и графическое информирование пожарной опасности;

- проигрывание фоновой музыки;

- смена фоновой картинки;

- автоматический поворот изображения на 180 гр.

- проигрывание видеороликов; (дополнительно)

- бегущая строка;

- подключение по WiFi (дополнительно)

- дистанционное управление настройками, через приложение на смартфоне (дополнительно).

. Указатель (УИЛГР) может работать совместно с этажными указателями, которые управляются как по последовательному каналу, так и по параллельному каналу матричных цепей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

― Напряжение питания сети: 10 … 25 DC

― Потребляемый ток 200 мА

― Габаритные размеры ― 207х182х25 мм.

― Тип карты памяти – micro SD: 2 Гб – 16 Гб.

― Формат воспроизводимых сообщений: MP3

― Формат изображений: BMP,  JPG

Установочные размеры: